| BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ | KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| ĐỀ THI THỰC HÀNH |
| TÊN NGHỀ | Điện công nghiệp - Lắp đặt, bảo trì thiết bị điện |
| Bậc trình độ kỹ năng nghề | BẬC 3 |
| Tên đề thi | Lắp mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha quay một chiều, khi dừng có hãm động năng dùng công tắc tơ, khống chế bằng rơle thời gian |
| Mã số đề thi | ĐCN-TH03-B3 |

## Thời gian thực hiện đề thi :

- Thời gian chuẩn : 3h 00

- Thời gian hoàn thiện kết thúc 3h 30

## Yêu cầu đề thi:

1. Nhiệm vụ/công việc thí sinh phải thực hiện

Thí sinh độc lập làm bài thi với 4 phần công việc cụ thể sau:

Phần 1: Nhận, kiểm tra thiết bị, vật tư, dụng cụ.

Phần 2: Lắp đặt mạch động lực và mạch điều khiển.

Phần 3: Kiểm tra, vận hành chạy thử.

Phần 4: Vệ sinh công nghiệp và bàn giao.

2. Các bản vẽ và hướng dẫn kỹ thuật

- Sơ đồ nguyên lý tủ điều khiển – bản vẽ 01.

- Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ điều khiển – bản vẽ 02.

- Sơ đồ bố trí cánh tủ điều khiển – bản vẽ 03.

- Tủ điện đã có các lỗ định vị sẵn trên cánh tủ, thí sinh chỉ việc lắp thiết vị vào cánh  theo các vị trí của bản vẽ.

- Kích thước chính xác của bảng điện trong tủ không cho trong bản vẽ, thí sinh căn cứ vào vị trí của thiết bị rồi tự định kích thước sao cho cân đối về tổng thể và giữa các thiết bị với nhau.

3. Yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm

- Các thiết bị trong tủ điều khiển được lắp đặt trên các thanh cài.

- Thiết bị phải được lắp đặt chắc chắn và đúng vị trí theo yêu cầu bản vẽ.

- Các đầu dây được bóp đầu cốt đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt.

- Liên kết dây dẫn với thiết bị đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt.

- Dây dẫn trên panel được đặt trong gen nhựa phải gọn và đẹp.

- Dây dẫn liên kết phải đúng loại và đúng theo bản vẽ.

- Vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

4. Yêu cầu về quy trình, trình tự thực hiện bài thi

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bước 1: Nhận, kiểm tra thiết bị, vật tư, dụng cụ | Đúng bảng dự trù, Kiểm tra chính xác. |
| 2 | Bước 2: Lắp đặt mạch động lực và mạch điều khiển | Chắc chắn, an toàn và đúng bản vẽ |
| 3 | Bước 3: Kiểm tra, vận hành chạy thử | Mạch điện hoạt động đúng yêu cầu |
| 4 | Bước 4: Vệ sinh công nghiệp và bàn giao | Sạch sẽ, đúng thủ tục |

## Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Danh mục thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu được cung cấp tại địa điểm thi

| TT | TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU | ĐV | SL | THÔNG SỐ KT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dây đơn mềm màu vàng | m | 05 | 1x 2,5mm2 | Mạch động lực |
|  | Dây đơn mềm màu xanh | m | 05 | 1x 2,5mm2 | Mạch động lực |
|  | Dây đơn mềm màu đỏ | m | 05 | 1x 2,5mm2 | Mạch động lực |
|  | Dây đơn mềm màu đỏ | m | 15 | 1x 1,5mm2 | Mạch điều khiển |
|  | Dây đơn mềm màu đen | m | 05 | 1x 1mm2 | Mạch đo lường |
|  | Dây đơn mềm màu đỏ | m | 05 | 1x 1mm2 | Mạch đèn báo |
|  | Dây thít (lạt buộc) | Chiếc | 30 | 1x 10mm |  |
|  | Dây bó | m | 0,6 | Nhựa |  |
|  | Ampe kế | Chiếc | 03 | 0-10A |  |
|  | Áp tô mát 1 pha | Chiếc | 01 | 10A-220v |  |
|  | Áp tô mát 3 pha | Chiếc | 01 | 400V- 20A |  |
|  | Bu lông + ê cu 4 | Chiếc | 06 |  |  |
|  | Cầu đấu dây | Chiếc | 02 |  |  |
|  | Thanh ray gá thiết bị | m | 0,5 |  |  |
|  | Công tắc tơ | Chiếc | 02 | 32 A |  |
|  | Miếng dán giữ dây điện | Chiếc | 05 |  |  |
|  | Đầu cốt | Chiếc | 100 | 4-6 |  |
|  | Đầu cốt | Chiếc | 100 | 2-4 |  |
|  | Vôn kế | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Chuyển mạch vôn | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Đèn báo | Chiếc | 05 | (22 | Vàng, xanh, đỏ |
|  | Rơ le thời gian | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Động cơ KĐB 3 pha | Chiếc | 01 | 380V- 350W |  |
|  | Ampe kế xoay chiều | Chiếc | 03 | 0- 10A |  |
|  | Máng đi dây | Cây | 01 | 33x33mm |  |
|  | Tủ sơn tĩnh điện | Chiếc | 01 | 650x450x200 |  |
|  | Cầu chỉnh lưu | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Nút ấn (22 | Chiếc | 02 |  | xanh, đỏ |
|  | Rơ le nhiệt | Chiếc | 01 | 15A |  |
|  | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | 01 | 220/24V-10A |  |
|  | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Kìm cắt-tuốt dây điện | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Thước dây | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Máy khoan điện cầm tay | Chiếc | 01 |  | Dùng chung |
|  | Cưa sắt | Chiếc | 01 |  |  |
|  | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |

- Danh mục thiết bị, dụng cụ người dự thi tự chuẩn bị /được phép mang theo

| Số TT | Tên thiết bị, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ni vô, thước các loại | Bộ | 01 |  |  |
| 2 | Tuốc nơ vít | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Mũi khoan | Bộ | 01 |  |  |
| 4 | Máy vặn vít | Chiếc | 01 |  |  |

- Danh mục thiết bị, dụng cụ được sử dụng để chấm điểm

| Số TT | Tên thiết bị, dụng cụ | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ mêgaôm (M() | Chiếc | 01 | 500V |  |
| 2 | Thước ni vô, thước các loại | Bộ | 01 |  |  |
| 3 | Bút thử điện | Chiếc | 01 |  |  |
| 4 | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 01 |  |  |

- Các lưu ý khác:

- Khi dụng cụ, thiết bị không đạt yêu cầu thí sinh báo ngay cho ban giám khảo  biết để xử lý, nếu không đảm bảo tính năng cần được thay thế đụng cụ, thiết bị khác.

- Khi thí sinh mang thêm dụng cụ vào khu vực thi cần phải khai báo cho ban giám khảo biết.

## Những vấn đề cần lưu ý:

1. Người thực hiện bài thi phải đúng là người trong hồ sơ dự thi.

2. Người dự thi phải mặc trang phục bảo hộ và đi giầy.

# Text boxes

| Nghề: Điện công nghiêp | ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| Người vẽ: |  |
| Duyệt: | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỀU KHIỂN |  |
| Ngày tháng năm |  | Bản vẽ 01 |

AT1

Rn

®

B

C

K

BA

H

H3

H2

H1

O

A

CCMVMV

v

K

5

H

K

H

RTh

RTh

K

H

RN

3

1

7

9

11

13

6

2

1

RN

Đ3

M

D

Đ1

4

O

B

AT2

A

A

A

CMV

CL

H

H

Đ2

BA

RTG

AT2

K

H

AT1

T3

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

| Nghề: Điện công nghiêp | ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| Người vẽ: |  |
| Duyệt: | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ TRONG TỦ ĐIỀU KHIỂN |  |
| Ngày tháng năm |  | Bản vẽ 02 |

CL

AC

CL

DC

BA

v

A

A

A

Đ1

Đ3

M

D

CMV

H1

H2

H3

Đ2

| Nghề: Điện công nghiêp | ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| Người vẽ: |  |
| Duyệt: | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁNH TỦ ĐIỀU KHIỂN |  |
| Ngày tháng năm |  | Bản vẽ 03 |

Rth