BỘ CÔNG THƯƠNG

BAN TỔ CHỨC HỘI THI TAY NGHỀ 2018

ĐỀ THI NGHỀ

ĐIỆN LẠNH

# (Refrigeration and Air conditioning)

HÀ NỘI   01 - 2018

GIỚI THIỆU

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tay nghề Quốc gia và các yêu cầu tối thiểu của Hội thi kỹ năng nghề thế giới – World Skills Competition. Để chuẩn bị cho Hội thi tay nghề các cấp hướng tới cuộc thi Quốc gia lần thứ IX năm 2018, Asean X năm 2018, được sự phân công của Bộ Công Thương, Ban tổ chức Hội thi tay nghề cấp Bộ năm 2018, bản mô tả kỹ thuật Nghề Điện lạnh được xây dựng và phát hành rộng rãi để làm cơ sở cho cuộc thi.

Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp

Mô tả kỹ thuật cho bốn nội dung thi bao gồm:

- Phần 1: Mô tả kỹ thuật đề thi

- Phần 2: Danh mục cơ sở vật chất

Những nội dung do Ban tổ chức cung cấp

Những nội dung Thí sinh cần chuẩn bị

- Phần 3: Thang điểm và phương pháp chấm điểm

- Phần 4: Phụ lục

Thí sinh cần phải hoàn thành 4 nội dung thi đúng theo yêu cầu và không nhiều hơn thời gian định trước cho mỗi đề thi

Tiểu ban ra đề:

| TT | Tên chuyên gia | Đơn vị công tác | Địa chỉ liên lạc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thế Vũ Trưởng TB | - Trưởng Bộ môn kỹ thuật nhiệt, khoa điện - Trường ĐHCN Hà Nội | 0963576868 Thevu@dhcnhn..com |
| 2 | Trần Hữu Thiết Phó Trưởng TB | Chủ nhiệm khoa CN Điện tử - Nhiệt lạnh, Trường ĐT, BD Cán bộ Công Thương TƯ | 0914605098 trungnguyendinh87@gmail.com |
| 3 | Lê Quốc Ủy viên | Trường CĐCN Huế | 0905123899 lquoc@huei.edu.vn |
| 4 | Huỳnh Minh Hoàng Ủy viên | Giảng viên khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa | 0909317741 huynhminhhoangtic@gmail.com |

Đề thi nhằm kiểm tra các kỹ năng được sử dụng trong công tác lắp đặt, vận hành máy lạnh.

Có 03 module với tổng thời gian hoàn thành là 		                         04 giờ

Module 1: Gia công và lắp đặt tổ hợp đường ống	             	Thời gian: 1,5 giờ

Module 2: Kết nối và vận hành hệ thống lạnh	Thời gian: 2,5 giờ

Các thí sinh thực hiện các module theo kế hoạch của tiểu ban giám khảo nghề Điện lạnh qui định trước khi thi.

MODULE 1: GIA CÔNG VÀ TỔ HỢP ỐNG ĐỒNG

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1. Thời gian: 90 phút						30.00 điểm

2. Nội dung:

- Thí sinh nhận dụng cụ vật tư từ ban tổ chức, kiểm tra lại theo đề thi.

- Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi.

- Cắt ống đồng theo kích thức như hình vẽ.

- Khoan các lỗ đúng vị trí như hình vẽ

- Hàn ống đồng lại thành một tổ hợp và đặt vào mặt gỗ do hội đông thi cung cấp.

- Thử kín với áp lực 150 psig

Bản vẽ chi tiết tổ hợp ống đồng

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị danh cho 1 thí sinh:

| TT | Danh mục | Đơn vi tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng, Φ12 | mét | 8.0 |  |
| 2 | Co Φ12 | Cái | 04 | Dự phòng 02 cái |
| 3 | Que hàn bạc | cái | 10 |  |
| 4 | Rắcco, Φ6 | cái | 02 | Dùng để thư kín |
| 5 | Giảm từ Φ12 xuống Φ6 | cái | 02 | Dùng để thư kín |
| 6 | Bình cứu hỏa 4Kg | Bình | 01 |  |
| 7 | Xô đựng nước 5 lít | Cái | 01 |  |
| 8 | Nitơ | m3 | 0.2 |  |
| 9 | Ty nạp Φ6 | Cây | 01 | Để thử kín |
| 10 | Cùm ống 12 | cái | 10 |  |

2. Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

- Bộ nong loe, dao cắt ống đồng, bộ uốn ống.

- Bộ dụng cụ cơ khí.

- Bộ đồng hồ nạp gas.

- Bộ lục giác.

- Bộ dụng cụ vặn rắcco đồng.

- Máy hút chân không.

- Mỏ hàn, dây và đầu nối bình gas du lịch.

- Dẻ lau

Bảo hộ cá nhân:

- Giầy bảo hộ.

- Áo dài tay.

- Găng tay bảo hộ.

- Kính bảo hộ.

PHẦN 3: THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

| TT | Tiêu chuẩn đánh giá | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gia công và hàn ống đồng | 9.00 | Khách quan |
| B | Định vị và lắp đặt thiết bị, đường ống | 8.00 | Khách quan |
| C | Thử kín | 6.00 | Khách quan |
| D | An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | 7.00 | Khách quan |
| Tổng | 30.00 |  |

MODULE 2: KẾT NỐI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

PHẦN 1: MÔ TẢ KỸ THUẬT ĐỀ THI

1.  Thời gian: 120 phút  				70.00 Điểm

2. Nội dung:

  - Thí sinh nhận thiết bị, dụng cụ vật tư từ ban tổ chức, kiểm tra lại theo đề thi

  - Làm quen với vị trí làm việc và chuẩn bị sẵn sàng tiến hành cuộc thi

  - Lắp đặt hệ thống lạnh theo yêu cầu:

+ Các thiết bị nằm trong khung gỗ (trừ van tiết lưu)

+ Đường ống không móp méo, nằm thẳng đứng và ngang.

+ Kết nối các thiết bị với tủ điện

  - Kỹ thuật, mỹ thuật phần điện :

+ Dây điện đi trong gen, Đầu cos không hở phần dây đồng

+ Dây thít gọn gàng

- Thử kín hệ thống lạnh ở áp suất 150 psig

- Hút chân không hệ thống lạnh đạt  760 mmHg.

- Nạp gas R404A.

- Kiểm tra hệ thống điện.

- Cài đặt các thông số kỹ thuật:

+ Bảo vệ áp suất thấp : 01 Bar.

+ Bảo vệ áp suất cao : 17 Bar.

- Vận hành ở chế độ làm lạnh.

- Nhiệt độ môi chất ra khỏi dàn lạnh : -10 oC

- Chu kỳ xả đá : 4 giờ và 30 phút

- Thời gian máy nén chạy lại : 03 phút

- Xác định các thông số:

+Khối lượng môi chất

+ Dòng điện làm việc.

+ Áp suất bay hơi.

+ Nhiệt độ bay hơi.

+ Nhiệt độ ngưng tụ.

+ Nhiệt độ gas nén.

+ Nhiệt độ môi trường.

3. Sơ đồ hệ thống lạnh:

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

BÀN BỐ TRÍ THIẾT BỊ

PHẦN 2: DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT

- Danh mục thiết bị vật tư do Hội đồng thi chuẩn bị cho 1 thí sinh

| TT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cụm máy nén 1HP Máy nén Pittong kín Tủ điện gồm: Tụ, Rơ le bảo vệ, Rơle khởi động Dàn ngưng 1HP Bình chứa cao áp | Bộ | 1 | Nguyên cụm |
|  | Tủ điện Vỏ tủ điện nhựa, kích thước 200x300. Thiết bị điều khiển nhiệt độ Fox 2005 Công tắc xoay Đèn tín hiệu (1 đỏ + 1 xanh+ 1 vàng). Relay nhiệt 9-11A Contactor 9-11A | Cái | 1 | Gá thiết bị và đấu sẵn theo sơ đồ |
|  | Gen điện 25x40mm | Mét | 2 |  |
|  | Dây thít 250mm | Sợi | 20 |  |
|  | Đầu cos chẻ 1.5mm2 | Cái | 12 |  |
|  | Dây điện 3 lõi 2.5mm2 | Mét | 3 |  |
|  | Dây điện đơn 1.0mm2 | Mét | 20 |  |
|  | Van tiết lưu TS2 | Cái | 1 |  |
|  | Ruột van tiết lưu số 0 | Cái | 1 |  |
|  | Ruột van tiết lưu số 1 | Cái | 1 |  |
|  | Phin lọc (10 | Cái | 1 | Loại Rắc co Danfoss |
|  | Van điện từ (10 | Bộ | 1 | Danfoss |
|  | Mắt ga (10 | Cái | 1 |  |
|  | Đồng hồ áp suất cao – thấp | Bộ | 1 | loại có dầu |
|  | Giá đỡ đồng hồ, rơle | Cái | 1 |  |
|  | Rơle áp suất kép | Cái | 1 |  |
|  | Dàn bay hơi | Bộ | 1 | Theo Modul 1 |
|  | Ống đồng 1/2’’ ((12) | m | 5 |  |
|  | Ống đồng 3/8’’ ((10) | m | 5 |  |
|  | Ống đồng 1/4’’ ((6) | m | 5 |  |
|  | T đồng (6->(6 | Cái | 2 | Chia đường tín hiệu áp suất |
|  | T đồng (10 | Cái | 2 | Chia đường tín hiệu áp suất |
|  | T đồng (12 | Cái | 2 | Chia đường tín hiệu áp suất |
|  | Thu (12 xuống (10 | Cái | 2 |  |
|  | Thu (12 xuống (10 | Cái | 2 |  |
|  | Bảo ôn 3/8’’ ((10) | m | 4 |  |
|  | Bảo ôn 1/2’’ ((12) | m | 4 |  |
|  | Dây điện 1.5mm | m | 50 |  |
|  | Cầu đấu | cái | 1 | 10 chân |
|  | Giắc cắm | cái | 10 |  |
|  | Que hàn bạc | Que | 5 |  |
|  | Đầu nạp ga (ty sạc) | Cái | 1 |  |
|  | Băng dính điện | Cuộn | 2 |  |
|  | Bình ô xy, gas và bộ đồng hồ, dây | Bộ | 1 |  |
|  | Bàn gỗ khung sắt | Cái | 1 | Kích thước theo bản vẽ |
|  | Bảng gỗ cho lắp máy | Cái | 1 | Kích thước theo bản vẽ |
|  | Bình Nitơ và bộ thử kín | Bình | 01 | Bộ điều áp+ dây+ khí N2 |
|  | Gas R404A | Bình | 01 | 3Kg/1 bình |
|  | Ốc vít lắp thiết bị | Bộ | 1 |  |

Danh mục dụng cụ vật tư do thí sinh chuẩn bị:

- Bộ nong loe, dao cắt ống đồng, bộ uốn ống.

- Bộ dụng cụ cơ khí.

- Bộ đồng hồ nạp gas R404A.

- Ampe kìm.

- Nhiệt kế.

- Bộ dụng cụ vặn rắcco đồng.

- Máy hút chân không.

- Khoan cầm tay

- Thước sắt: 300mm.

- Cưa sắt.

- Dẻ lau

- Mỏ hàn, dây và đầu nối bình gas du lịch.

- Bảo hộ cá nhân:

+ Giầy bảo hộ.

+ Áo dài tay.

+ Găng tay bảo hộ.

+ Kính bảo hộ (kính đen và kính trong).

PHẦN 3: THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

| TT | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ | ĐIỂM | PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ | 5.00 | Khách quan |
|  | Tất cả dây điện được đi trong ghen | 5.00 | Khách quan |
|  | Đầu cốt được bấm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. | 4.00 | Khách quan |
|  | Kết nối hệ thống lạnh đúng sơ đồ | 4.00 | Khách quan |
|  | Lắp đặt hoàn thiện hệ thống điện | 3.00 | Khách quan |
|  | Lắp đặt hoàn thiện hệ thống lạnh | 5.00 | Khách quan |
|  | Thử kín | 6.00 | Khách quan |
|  | Nạp ga | 8.00 | Khách quan |
|  | Kiểm tra an toàn hệ thống điện | 5.00 | Khách quan |
|  | Thử nghiệm và vận hành máy lạnh | 15.00 | Khách quan |
|  | An toàn lao động | 5.00 | Khách quan |
|  | Vệ sinh công nghiệp | 5.00 | Khách quan |
| Tổng | 70.00 |  |

# Text boxes

Vietnam2018