| BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH | KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| VÀ XÃ HỘI |  |
| TỔNG CỤC DẠY NGHỀ |  |
| ĐỀ THI THỰC HÀNH TRÊN MÁY |
| TÊN NGHỀ | Gia công trên máy phay CNC/Trung tâm phay CNC |
| Bậc trình độ kỹ năng nghề | Bậc 3 |
| Tên đề thi | Gia công trên máy phay CNC |
| Mã số đề thi |  |

* Bản vẽ:

Hình.3　Bài thực hành trên trung tâm gia công

Bảng 1: Các thông số của phôi dung cho gia công

| Kích thước (mm) | Vật liệu |
| --- | --- |
| 60 ｘ 60 ｘ 36 | S45C |

Mặt trên sau khi gia công của phôi và tâm của phôi được chọn làm điểm gốc cho hệ tọa độ phôi (G54).

* Thực hành trên máy

Trong quá trình thi thực hành, thí sinh phải gia công một sản phẩm dựa theo quy trình sau đây:

- Gá phôi

Thí sinh gá phôi đã được cấp vào ê-tô.

- Nhập chương trình bằng MDI（Nhập dữ liệu từ bảng điều khiển）

  - Chương trình chưa hoàn thiện được lưu sẵn trong ổ nhớ của máy.

  - Thí sinh gọi chương trình ra và nhập dữ liệu dựa vào tờ chương trình đã được phát.

  - Thí sinh nên kiểm tra bằng đồ họa (graphic check) sau khi nhập chương trình.

  - Thí sinh nên lưu lại chương trình bằng số hiệu của chương trình đã được lưu trước.

― Sau khi hoàn thành các công việc trên, thí sinh báo lại với đánh giá viên để đánh giá viên kiểm tra chương trình. ―

(3) Đánh giá viên sẽ kiểm tra trên màn hình chương trình thí sinh đã nhập.

- Thí sinh kiểm tra chương trình bằng cách cho chạy thử (dry run).

― Sau khi hoàn thành các công việc trên, thí sinh báo lại với đánh giá viên.―

- Gia công

  - Khi trục chính đang quay, thí sinh không được chạm vào và đo phôi.

  - Trong quá trình gia công, thí sinh không nên rời khỏi máy.

  - Thí sinh không loại phoi bằng tay trần.

- Khác

  - Thí sinh không để dụng cụ lên bàn máy.

  - Thí sinh không để dao và dụng cụ đo chạm nhau.

Danh mục dao cụ và trang thiết bị dùng cho thi thực hành trên trung tâm gia công

| Phân loại | Danh mục | Kích thước, tiêu chuẩn | Số lượng | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy | Trung tâm gia công |  | 1 |  |
| Dao cụ | Khoan tâm | (6.8 | 1 |  |
|  | Khoan | (2 | 1 |  |
|  | Dao vát mép | (8 | 1 |  |
|  | Dao phay ngón | (10; 2 lưỡi cắt | 1 | Cắt thô |
|  | Dao phay ngón | (10; 4 lưỡi cắt | 1 | Cắt tinh |
|  | Dao phay mặt đầu | (60 hoặc hơn | 1 |  |
|  | Ta rô | M8 | 1 |  |
|  | Dũa |  | 1 |  |
|  | Đá mài |  | 1 |  |
|  | Căn song song |  | 1 |  |
|  | Ê-tô |  | 1 | Lắp sẵn trên máy |
|  | Búa |  | 1 |  |
|  | Bàn thao tác |  | 1 |  |
|  | Giẻ lau |  | Phù hợp |  |
|  | Chổi nhỏ |  | Phù hợp | Để loại phoi |
| Dụng cụ đo | Panme đo ngoài | 50-75mm | 1 |  |
|  | Panme đo sâu | 0-25mm | 1 |  |
|  | Thước cặp | Phù hợp với bài tập | 1 |  |
|  | Thước lá | Phù hợp với bài tập | Phù hợp |  |
|  | Đồng hồ so |  | 1 | Để kiểm tra độ song song |
|  | Thiết bị cài đặt hệ tọa độ trục Z |  | 1 | Cảm biến tiếp xúc, v.v. |
|  | Dụng cụ lấy tâm |  | 1 |  |
|  | Dưỡng kiểm ren |  | 1 |  |
| Khác | Bút viết |  | Phù hợp |  |
|  | Máy tính | Loại bỏ túi, dùng pin | 1 | Cấm dùng loại máy lập trình được |
|  | Giấy kẻ li để vẽ đồ thị và giấy ráp |  | Phù hợp |  |
|  | Đồ bảo hộ lao động | Gồm quần áo, mũ và giầy | 1 bộ | Phù hợp với điều kiện làm việc |