| BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ | KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA |
| --- | --- |
| ĐỀ THI THỰC HÀNH |
| TÊN NGHỀ | NGHỀ TIỆN VẠN NĂNG |
| Bậc trình độ kỹ năng nghề | Bậc II |
| Bài thi | Tiện bộ chi tiết lắp ghép |
| Mã số đề thi | THT-B02-01 |

- Thời gian thực hiện đề thi:

Thời gian chuẩn		2 giờ 30 phút

Thời gian thực hiện	3 giờ

- Chi tiết bài thi:

1.	Những điểm lưu ý:

(1) Kiểm tra số lượng, kích thước phôi theo mục 4 "Vật liệu cung cấp".

(2) Trong trường hợp thiết bị hiển thị số trục OX, OZ được tích hợp trong máy thì không được sử dụng thiết bị này.

(3) Không cho thí sinh mượn lại máy móc, dụng cụ, thiết đo,… nếu những    thiết bị này bị hỏng trong quá trình thi do lỗi của thí sinh.

(4) Trong khi thi, cấm không được mượn hoặc cho mượn dụng cụ.

(5)	Trước khi bắt đầu làm bài thi, thí sinh được làm quen máy nhưng cần chú ý nội dung sau đây:

a. Thời gian làm quen máy là 15 phút.

b. Phôi gia công chi tiết A và B được ban tổ chức chuẩn bị trước.

c. Đối với phương pháp thao tác máy, nếu có điểm nào chưa rõ thì thí    sinh có  thể hỏi Đánh giá viên.

d. Khi kết thúc thời gian làm quen máy phải đưa máy về trạng thái ban đầu.

(9) Trong thời gian làm quen máy và thời gian thi, có thể mài lại dao bằng đá mài dầu, cấm không được mài lại bằng máy mài 2 đá. Thời gian mài lại tính vào thời gian làm quen máy và thời gian thi.

(10) Trang phục phải thích hợp cho việc thao tác.

(11) Không được ghi chép vào đề thi, không được sử dụng tài liệu trong quá trình thi.

(12) Bài thi bị loại khi thí sinh tự động thay vị trí chip dao mà không báo giám khảo.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khác bị loại ngoài mục trên

(13) Trong trường hợp thao tác vượt quá thời gian tiêu chuẩn thì sẽ bị trừ điểm ứng theo thời gian vượt.

(14) Sau khi thông báo kết thúc bài thi cho giám khảo thì phải dọn dẹp máy, sắp xếp dụng cụ và khu vực xung quanh và trả lại trạng thái ban đầu.

(15) Đối với ký hiệu chỉ thị trên bề mặt trong “Yêu cầu kỹ thuật” và “Vật liệu cung cấp” được tham khảo trong bảng so sánh dưới đây.

| Ｒａ | Ｒｍａｘ |
| --- | --- |
| Ｒａ1.6 | 6.3ｓ |
| Ｒａ6.3 | 25ｓ |
| Ｒａ25 | 100ｓ |

(16) Trong thời gian làm bài thi, không được sử dụng điện thoại di động, không đeo đồng hồ, nhẫn,…

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. Bản vẽ chi tiết:

2.2	Yêu cầu kỹ thuật:

(1) Sử dụng máy tiện vạn năng để tiện mặt ngoài chi tiết A và chi tiết B.

(2) Tiện lỗ suốt trên chi tiết B.

(3) Các góc không quy định vát mép thì làm cùn cạnh sắc (C0,1 đến C0,3).

(4) Các kích thước không ghi dung sai thì sai lệch là ±0,3mm.

(5) Hai đầu trục của chi tiết A có thể để nguyên lỗ tâm.

(6) Trên bề mặt của (30 bên trái của chi tiết A và (58 của chi tiết B có thể để lại vết của chấu cặp.

(7) Các góc có bán kính ≤ R0,5.

(8) Chi tiết B được lắp vào bên phải của chi tiết A và xoay được một góc 3600.

Đai ốc thử được lắp hết chiều dài ren của chi tiết A.

(9) Phải nộp thành phẩm ở trạng thái chi tiết B được lắp vào bên phải của chi tiết A và đai ốc thử được lắp vào chi tiết A.

3. Vật liệu cung cấp

Phôi được cung cấp theo hình vẽ dưới đây.

C. Danh mục thiết bị dụng cụ, nguyên vật liệu

1. Những dụng cụ thí sinh dự thi được mang vào phòng thi

| Phân loại | Tên dụng cụ | Kích thước hoặc quy cách | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dụng cụ | Dao tiện ngoài - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc | 1. Trên cơ sở kiểm tra kích thước của ổ gá dao từ trước rồi mang theo cán dao có độ lớn thích hợp 2. Vật liệu dao cắt có thể sử dụng loại hợp kim cứng, thép gió hoặc một loại nào đó khác. 3. Có thể sử dụng vòng kẹp. 4. Trong trường hợp có ý định thay vị trí của chip dao, phải thông báo cho giám khảo biết trước khi thay. Trong trường hợp này, cứ một vị trí lưỡi cắt của chip được tính là một dao. Trong giờ thi, khi thay đổi vị trí của chip dao cần phải ra hiệu ví dụ như giơ tay lên trước rồi mới tiến hành tháo cán dao ra khỏi ổ gá dao. 5. Số dao được sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 12 |
|  | Dao tiện mặt đầu - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện lỗ - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện vát mép - Dùng để tiện ngoài - Dùng để tiện lỗ |  | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Góc độ 600 | 1 |  |
|  | Dao cắt rãnh | Bề rộng B≤4 | 1 |  |
|  | Đai ốc thử | M20x2.5 | 1 |  |
|  | Dưỡng kiểm ren | Hệ MET | 1 | Bước ren 2,5 |
|  | Đá mài dầu |  | 1 |  |
|  | Tấm lót dao |  | Số lượng cần thiết |  |
|  | Dũa dẹt | L=150 | 1 | Dùng để giũa ba via |
|  | Kìm |  | 1 | Dùng để bẻ phoi |
|  | Mũi khoan tâm | 2～3㎜ | 1 | Có thể để gá vào bầu cặp mũi khoan |
|  | Bàn rà dấu | Có kích thước phù hợp | 1 | Gồm cả đế |
|  | Búa cầm tay | Bằng gỗ hoặc bằng nhựa | 1 |  |
|  | Dầu cắt gọt |  | Đủ dùng |  |
| Dụng cụ đo | Pan me đo ngoài | Phạm vi đo 25～50㎜ | 1 |  |
|  | Pan me đo ngoài | Phạm vi đo 50～75㎜ | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo lỗ | Phạm vi đo 18～34㎜ | 1 | Bao gồm cả dưỡng tròn. Có thể sử dụng panme đo trong kiểu compa, panme đo 3 điểm |
|  | Thước cặp | Độ dài đo lớn nhất 150㎜ hoặc 200㎜ | 1 |  |
|  | Thước lá | Có thể đo được đến 150mm | 1 |  |
| Các dụng cụ khác | Bút viết |  | Số lượng phù hợp | Được mang máy tính nhưng không được sử dụng loại có chức năng lập trình |
|  | Kính bảo hộ |  | 1 |  |
|  | Trang phục bảo hộ, v.v | Bao gồm mũ và giày bảo hộ | 1 bộ | Trang phục thích hợp cho công việc |

(Chú ý)

1. Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi những dụng cụ được giới hạn trong bảng nêu trên.

2. Thí sinh phải mang theo kính bảo hộ và trang phục phù hợp thao tác.

3. Không được dùng các dụng cụ đo hiển thị số.

4. Không được sử dụng thiết bị đầu ra có chức năng tính toán gắn với dụng cụ đo lường.

5. Không cho phép sử dụng các chip tròn không có khả năng xác định vị trí mũi dao.

6. Trường hợp có các hành vi nêu dưới đây trong giờ thi thì bị coi là hành vi gian lận:

- Không có thông báo cho giám khảo từ trước giờ thi mà tiến hành thay đổi vị trí chip dao

- Thay vị trí chip dao khác với vị trí đã thông báo trước giờ thi

7. Trong giờ thi, do thí sinh sơ suất làm hỏng chip và cán dao, kể cả trong trường hợp không thể cố định chip vào cán dao, thí sinh không được sử dụng thêm dụng cụ nào khác.

2.  Máy, dụng cụ, nguyên vật liệu được chuẩn bị tại địa điểm thi (cho 1 vị trí thi)

| Phân loại | Tên máy, dụng cụ, vật liệu | Kích thước hoặc quy cách | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phôi | Thép C45 | (55 x 125 | 1 | Lỗ (27 của chi tiết B được gia công trước |
|  |  | (60 x (27 x 53 | 1 |  |
| Máy | Máy tiện vạn năng | - Đường kính gia công khoảng 300～500㎜ - Chiều dài gia công khoảng 500～1500mm | 1 |  |
| Dụng cụ | Dao tiện ngoài - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc | 1. Trên cơ sở kiểm tra kích thước của ổ gá dao từ trước rồi mang theo cán dao có độ lớn thích hợp 2. Vật liệu dao cắt có thể sử dụng loại hợp kim cứng, thép gió hoặc một loại nào đó khác. 3. Có thể sử dụng vòng kẹp. 4. Trong trường hợp có ý định thay vị trí của chip dao, phải thông báo cho giám khảo biết trước khi thay. Trong trường hợp này, cứ một vị trí lưỡi cắt của chip được tính là một dao. Trong giờ thi, khi thay đổi vị trí của chip dao cần phải ra hiệu ví dụ như giơ tay lên trước rồi mới tiến hành tháo cán dao ra khỏi ổ gá dao. 5. Số dao được sử dụng nhỏ hơn hoặc bằng 12 |
|  | Dao tiện mặt đầu - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện lỗ - Dao tiện thô - Dao tiện tinh | Dao tiện tinh có bán kính mũi dao ≤ 0.5mm. | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện vát mép - Dùng để tiện ngoài - Dùng để tiện lỗ |  | Mỗi loại 1 chiếc |  |
|  | Dao tiện ren ngoài | Góc độ 600 | 1 |  |
|  | Dao cắt rãnh | Bề rộng B≤4 | 1 |  |
|  | Đá mài dầu |  | 1 |  |
|  | Tấm lót dao |  | Số lượng cần thiết |  |
|  | Dũa dẹt | L=150 | 1 | Dùng để giũa ba via |
|  | Kìm |  | 1 | Dùng để bẻ phoi |
|  | Mũi khoan tâm | 2～3㎜ | 1 | Có thể để gá vào bầu cặp mũi khoan |
|  | Búa cầm tay | Bằng gỗ hoặc bằng nhựa | 1 |  |
|  | Dầu cắt gọt |  | Đủ dùng |  |
| Dụng cụ đo | Pan me đo ngoài | Phạm vi đo 25～50㎜ | 1 |  |
|  | Pan me đo ngoài | Phạm vi đo 50～75㎜ | 1 |  |
|  | Đồng hồ đo lỗ | Phạm vi đo 18～34㎜ | 1 | Bao gồm cả dưỡng tròn. Có thể sử dụng panme đo trong kiểu compa, panme đo 3 điểm |
|  | Thước cặp | Độ dài đo lớn nhất 150㎜ hoặc 200㎜ | 1 |  |
|  | Thước lá | Có thể đo được đến 150mm | 1 |  |
|  | Mẫu độ nhám tiện | Ra1,6 đến Ra12,5 | 1 | Tiêu chuẩn |
| Các dụng cụ khác | Bút viết |  | Số lượng phù hợp | Được mang máy tính nhưng không được sử dụng loại có chức năng lập trình |
|  | Kính bảo hộ |  | 1 |  |
| Dụng cụ | Bàn sắp xếp dụng cụ |  | 1 |  |
|  | Mâm cặp ba chấu | Kích thước (200 ~ (350 | 1 |  |
|  | Chìa khóa mâm cặp |  | 1 | Dùng cho mâm cặp 3 chấu |
|  | Chìa khóa ổ dao |  | 1 | Dùng để gá dao |
|  | Mũi chống tâm cố định |  | 1 |  |
|  | Mũi chống tâm quay |  | 1 |  |
|  | Bầu cặp mũi khoan |  | 1 |  |
|  | Mũi khoan tâm | 2～3㎜ | 1 | Gắn vào bầu cặp mũi khoan |
|  | Cờ lê hoặc mỏ lết | Có kích thước phù hợp với ốc vít cố định ổ gá dao | 1 bộ |  |
|  | Bàn rà dấu | Có kích thước phù hợp | 1 | Gồm cả đế |
|  | Búa cầm tay | Bằng gỗ hoặc bằng nhựa | 1 |  |
|  | Dầu cắt gọt |  | Đủ dùng |  |
|  | Thùng dầu |  | 1 | Dùng cho dầu cắt gọt |
|  | Chổi |  | 1 | Dùng để quét bớt dầu |
|  | Móc để lấy phoi |  | 1 |  |
|  | Giẻ lau, chổi nhỏ |  | Số lượng phù hợp | Có thể dùng dụng cụ thổi không khí |
|  | Dầu rửa |  | Đủ dùng |  |
|  | Bút khắc chữ chạy bằng điện |  | Mỗi phòng thi 1 chiếc | Có thể sử dụng bộ đóng chữ và đóng số |